Guida rapida di Installazione:

www.hamletcom.com

Requisiti di sistema:

- Windows 98SE / ME/ 2000 / XP e versioni successive

- Pentium 133MHz

- Porta USB 1.1 o USB 2.0

- PCLinq2 Hi-Speed USB Bridge Cable Setup Program

## LED:

# Setup:

Prima di collegare il cavo XU2LINK al computer, si deve installare il programma “InstallShield”. Seguono le istruzioni per installare XU2LINK con Windows XP; se si utilizza un altro tipo di sistema operativo di Windows, il procedimento di installazione è lo stesso, le immagini invece variano.

- Accendere il computer, inserire il CD in dotazione nel lettore CD del computer;automaticamente partirà il “SETUP.EXE”.

- Finestra di benvenuto; cliccare “Next” per proseguire. Seguire tutte le istruzioni a video.

- Una volta che si è terminata l’installazione, comparirà questa finestra; cliccare “Finish”. Verificare se è stata creata una cartella in “Programmi”. Per Windows XP e 2000, si troveranno 2 programmi: ANSI mode e Unicode mode. Per Windows 98 e ME, invece solo ANSI mode. Verificare che sul Desktop ci siano le due icone (o solo una).

- Inserire il cavo nella porta USB del computer; se tale porta è Hi-Speed USB 2.0 è meglio.

N.B.: Se non si collega il cavo in una porta USB Hi-Speed, Windows mostrerà un messaggio che la porta è “non-Hi-Speed USB hub”.Il cavo di conseguenza, funzionerà, ma ad una velocità ridotta rispetto alle proprie potenzialità. Windows vi consiglierà di aggiungere un “Hi-Speed USB host controller” al computer per ottenere “maximum performance”.

- Attendere che Windows rilevi automaticamente la presenza del cavo: A questo punto comparirà questa finestra:in cui viene proposto di installare il software: cliccare “Next”.

- Windows troverà i driver che ha copiato precedentemente sul computer. Apparirà questa finestra, cliccare “Continue Anyway”.

- Windows installerà i driver : una volta terminato cliccare “Finish”.

- Verificare che i driver siano stati installati in Start > Impostazioni> Pannello di controllo: Cliccare su “Universal Serial Bus controllers “ e verificare che ci sia “Hi-Speed USB Bridge Cable”.

# Programma PCLinq2:

Il cavo XU2LINK vi permetterà di collegare facilmente 2 computer inserendo il cavo nelle 2 porte USB dei 2 computer. Prima però di iniziare ad usare il cavo, si deve avviare il programma PCLinq2 su entrambi i computer e installare il cavo.

PCLinq2 è un programma che controlla I file condivisi e il trasferimento dei file dei computer collegati (li chiameremo “Local PC” e “Remote PC”). Una volta installato il programma “InstallShield” e il cavo XU2LINK, basterà fare doppio click sull’icona PCLinq2 sul desktop. Il programma PCLinq2 File Transfer mostrerà questa finestra:

Col programma PCLinq2, si potranno controllare entrambi i computer:

- Display files/folders

- Open files/folders

- Create files/folders

- Delete files/folders

- Copy files/folders

- Move files/folders

- Change file/folder names

- Multiple Cable Select – Se i computer collegati tramite questi cavi sono 3, (Figura sotto). Il programma PCLinq2 vi permetterà di controllare 2 computer (A-B o B--C).

Utilizzo del programma PCLinq2:

- Aprire il programma su entrambi i computer (Local e Remote).

- Inserire il cavo XU2LINK nelle due porte USB dei 2 computer.

- Attendere che Windows rilevi il cavo in entrambi i computer.

- Doppio click sull’icona del programma PCLinq2. È importante che si usi la stessa modalità di programma per entrambi i computer, se si sta per esempio usando la modalità ANSI su Local, anche su remote usare questa modalità. Verificare la spia a destra: luce verde significa che il cavo è pronto, luce rossa significa che c’è qualche problema: assicurarsi che il programma mostri 2 spie verdi, ad indicare che c’è un collegamento funzionante.

N.B.: Il programma PCLinq2 Unicode funziona con Windows 2000 e XP, invece il programma PCLinq2 ANSI funziona con tutte le versioni di sistema operativo di Windows.

- Una volta che la connessione è stabilita basterà trascinare i file o le cartelle da un computer all’altro; potrete scegliere in che directory copiare i dati.

Disinstallare il cavo XU2LINK:

- Assicurarsi di aver chiuso il programma PCLinq2 e di aver scollegato dai computer il cavo.

- Pannello di Controllo, doppio click su “Add or Remove Programs”.

- Cercare “PCLinq2 Hi-Speed USB Bridge Cable” e cliccare  “Change/Remove”.

- Vi apparirà questo messaggio, cliccare “Yes”

- Il  programma inizierà a disinstallare i driver del cavo XU2LINK. Attendere che la disinstallazione avvenga completamente.

- Riavviare quindi il computer:

# Text boxes

Cavo Uplink USB 2.0

- Power Light : Spia verde. Quando si collega il cavo al computer

- Switching Button : Nessuna funzione, nessuna variazione.

- Action Light : Lampeggia una spia gialla .Quando sta lavorando, per esempio trasferimento dei dati.